| Position | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BERDING BETON IMPACT PIPE®-Stahlbetonrohre wandverstärkt, DN .................. besondere Eignung für geringe Einbautiefen DN x l [mm] Bezeichnung: SB-K-FM, Falzmuffenrohr mit erhöhter Betonüberdeckung, DIN EN 1916 und DIN V 1201 - Typ 2 Gleitringdichtung: fest in der Muffe eingebaut Baulänge: 2500 / 3000 mm erhöhte FBS-Qualität Angaben des Bieters: Erdüberdeckung: 0,5 - 12 m (statische Nachweise sind zu führen) Verkehrsbelastung: BFZ 750, DIN FB 101/SLW 60 oder UIC (Bahn) Auflagerwinkel: 2 α = 60° (loses Auflager) Einbaubedingungen: A1 / B1 Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |