| 1 |  | beSlide –Drosselschacht mit Gewindeschieber Drosselschacht zur Begrenzung von Abflussmengen in Regenwassersystemen, monolithischer Rundbehälter aus Stahlbeton C40/50 XA2, XC2 nach DIN EN 1917. Gewindeschieber zur Drosselung von Regenwetterabflüssen aus Stausystemen, mit Gewindespindel aus Edelstahl , Betätigung mittels Bedienschlüssel. Drosselschacht Innendurchmesser ………..…. mm Einbautiefe ………….... mm (OK-Schacht bis Zulaufsohle) Anschluss ……………. DN Abfluss ……………..… DN Edelstahl Gewindeschieber: Abflussleistung bis …………….. l/s bei max. Stauhöhe von ……..… m Voreinstellung für die zulässige Abflussmenge inklusive Bedien-schlüssel Mit Schachtunterteil, Schachtring, Schachthals, Auflagering, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN 4060, Steigbügel B mit Aufkantung. Produkt: beSlide Drosselschacht Hersteller: BERDING BETON GmbH Inklusive vormontierten Einbauteilen liefern: | ............ | ……….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |