| 3.2 | ……… m² | Agrarplatte Oberseite planmäßig eben, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit seitlicher Verlegehilfe durch Einkerbung, Agrarplatte aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 120 x 80 cm (1202 x 802 x 120 mm) DILPU30 Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |