| 3.2 | ……… m² | Mammutplatte® Typ AV Quadratischer Verbund-Pflasterstein mit Randsteinen und Radwegelement, Oberseite planmäßig eben, mit Vorsatz, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 225 x 225 mm (222 x 222 x 80 mm) DIK – Normalstein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 225 x 225 mm (222 x 222 x 100 mm) DIK – Normalstein Kombiform: 225,0 x 225 mm (231,0 x 222 x 100 mm) DIK – 1/1-Randstein 337,5 x 225 mm (343,5 x 222 x 100 mm) DIK – 1 ½-Randstein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm (nur mit Fase): 225 x 225 mm (222 x 222 x 140 mm) DIK – Normalstein Kombiform: 225,0 x 225 mm (231,0 x 222 x 140 mm) DIK – 1/1-Randstein 337,5 x 225 mm (343,5 x 222 x 140 mm) DIK – 1 ½-Randstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001,anthrazit 033, rubinrot 013 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Stein-dicke  12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |