| 3.2 | ……… m² | S-Vollverbundstein S-förmiger Pflasterstein, mit Rand-, und Anfangs-/ Abschlusssteinen (Ergänzungssteine), Oberseite planmäßig eben, einschichtig oder mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI – Normalstein HV 190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI – Normalstein VE 220 x 200 x 80 mm DI – Randstein 190 x 130 x 80 mm DI – Anfangs-/Abschlussstein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 190 x 100 x 100 mm (172 x 95 x 100 mm) DI – Normalstein HV 190 x 100 x 100 mm (172 x 95 x 100 mm) DI – Normalstein VE 220 x 200 x 100 mm DI – Randstein 190 x 130 x 100 mm DI – Anfangs-/Abschlussstein Farbe: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |