| 3.2 | ............ m | Syko Schachtumpflasterung BGB-RiNGB Länge x Breite x Höhe x Durchmesser: 120 x 120 x 80 x 785 mm – Kanaldeckelumpflasterung 60 x 60 x 80 x 265/370 mm – Hydrantenkappenset 40 x 40 x 80 x 200 mm – Wasserkappenset 40 x 40 x 80 x 150 mm – Schieberkappenset 120 x 120 x 100 x 800 mm – Kanaldeckelumpflasterung 60 x 60 x 100 x 265/370 mm – Hydrantenkappenset 40 x 40 x 100 x 200 mm – Wasserkappenset 40 x 40 x 100 x 150 mm – Schieberkappenset Farben zur Auswahl: granit-grau 004, basalt-anthrazit 039, granit-rot 016, granit-braun 062 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Stein-dicke  12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |