| 3.2 | ……… m² | Zwillit® 6-Eck-Doppelpflasterstein mit Rand- und Abschlussstein, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Scheinfuge, mit Fase, mit Abstandhaltern (ausgenommen Rand-/Abschlusssteine), Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 105 mm (237,4 x 133,5 x 80 mm) DI – Normalstein VE 240 x 105 mm (237,4 x 176 x 80 mm) DI – Randstein 240 x 105 mm (237,4 x 101 x 80 mm) DI – Abschlussstein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 240 x 105 mm (237,4 x 133,5 x 100 mm) DI – Normalstein VE 240 x 105 mm (237,4 x 176 x 100 mm) DI – Randstein 240 x 105 mm (237,4 x 101 x 100 mm) DI – Abschlussstein Farben zur Auswahl; naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |