| 01 02 03 | ...........lfdm ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ............ m³ ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. | Mauersystem SANTURO® Landhausmauer Streifenfundament C 20/25 Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den Abmessungen b = ........... m, h = .......... m, erstellen. SANTURO® Landhausmauer als Schichtmauerwerk Betonsandsteinmauer, zwei bruchraue Sichtseiten, variables Mehrsteinsystem, jedes Modul besteht aus drei Steinlängen, DIN EN 13198 Lagenlänge (Steinlänge) x Steinhöhe x Wanddicke Typ 4 1200 (300/400/500) x 75 x 250 mm Typ 2 1200 (300/400/500) x 150 x 250 mm Typ 3 1200 (300/400/500) x 225 x 250 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190, beige schattiert 193, graubeige schattiert 195, rot schattiert 192, anthrazitgrau schattiert 194, kalkstein schattiert 196 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Angaben des Herstellers verarbeiten. Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m²-Preis einzurechnen. Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton. SANTURO® Landhausmauer als regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk Betonsandsteinmauer, zwei bruchraue Sichtseiten, variables Mehrsteinsystem, jedes Modul besteht aus drei Steinlängen, DIN EN 13198 Lagenlänge (Steinlänge) x Steinhöhe x Wanddicke Typ 10 1200 (300/400/500) x 450 x 250 cm Typ 11 1200 (300/400/500) x 525 x 250 cm Typ 12 1200 (300/400/500) x 600 x 250 cm Typ 13 1200 (300/400/500) x 675 x 250 cm Typ 14 1200 (300/400/500) x 750 x 250 cm Typ 15 1200 (300/400/500) x 900 x 250 cm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190, beige schattiert 193, graubeige schattiert 195, rot schattiert 192, anthrazitgrau schattiert 194, kalkstein schattiert 196 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Angaben des Herstellers verarbeiten. Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m²-Preis einzurechnen. Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton. SANTURO®-Landhausmauer als unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk Betonsandsteinmauer, zwei bruchraue Sichtseiten, variables Mehrsteinsystem, jedes Modul besteht aus drei Steinlängen, DIN EN 13198 Lagenlänge (Steinlänge) x Steinhöhe x Wanddicke Typ 20 1200 (300/400/500) x * x 250 mm Steinhöhen: 75/150/225 mm Kleinste Verpackungseinheit 2,43 m2 – entspricht Modullänge 2300 mm, Modulhöhe 980 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190, beige schattiert 193, graubeige schattiert 195, rot schattiert 192, anthrazitgrau schattiert 194, kalkstein schattiert 196 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Angaben des Herstellers verarbeiten. Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten und Eckausbildungen sind in den m²-Preis einzurechnen. Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton. SANTURO®-Endstein/-Mauerabdeckplatte Betonsteinmauer, mit zwei bruchrauen Sichtseiten (Mauerabdeckplatte), mit drei bruchrauen Sichtseiten (Endsteine), in Traß-Zementmörtel versetzen, DIN EN 13198, Länge x Steinhöhe x Breite End-Ecksteinsatz (150/300/400) x 75 x 250 mm End-Ecksteinsatz (150/300/400) x 150 x 250 mm End-Ecksteinsatz (150/300/400) x 225 x 250 mm Mauerabdeckplatte 1000 x 50 x 320 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190, beige schattiert 193, graubeige schattiert 195, rot schattiert 192, anthrazitgrau schattiert 194, kalkstein schattiert 196 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Angaben des Herstellers verarbeiten. Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten sind in den Preis einzurechnen. Mauersteine sind aus durchgefärbtem Sandsteinbeton. SANTURO®-Pfeilerstein Betonsandsteinmauer, bruchraue Sichtseiten, mit zwei bossierten Seiten, DIN EN 13198 Länge x Steinhöhe x Breite 260 x 150 x 125 mm Farben zur Auswahl: Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190, rot schattiert 192 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Liefern und herstellen eines Mauerpfeilers aus feilerelementen, Produktbezeichnung: SANTURO® Einzelsteine. Pfeilerelemente liefern, fluchtgerecht und höhengleich nach Angaben des Herstellers verarbeiten. Lagerfugen aus Traß-Zementmörtel der Mörtelgruppe III, bestehend aus Traßzement und Sand der Korngruppe 0/4 mm, sowie Zusätzen zur Verbesserung der Lagerfugen, fachgerecht, ca. 1 cm vertieft, verfugen. SANTURO®-Pfeilerabdeckplatte Betonsandsteinmauer, bruchraue Sichtseiten, umlaufend bossiert, DIN EN 13198 Länge x Steinhöhe x Breite 475 x 50 x 475 mm Farben zur Auswahl: graphit 034, sandsteinbeige 045, rot schattiert 065 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Liefern von Pfeilerabdeckplatten, in Traß-Zement-Mörtel versetzen. SANTURO®-Fensterlaibung Betonsandsteinmauer, Vorder- und Rückseite erhaben bossiert, Mauerüberstand vorne und hinten ca 20 mm, DIN EN 13198 Länge x Steinhöhe x Breite 600 x 150 x 290 mm 1000 x 150 x 290 mm Farben zur Auswahl: grau 001, sandsteinbeige 190, rot schattiert 192, rot sandstein 197 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Liefern und Einbau von Fensterlaibung. SANTURO®-Torbogen Betonsandsteinmauer, zwei bruchraue Sichtseiten, DIN EN 13198 Torbogenhöhe (außen) x Innendurchgang x Breite 590 x 1010 x 250 mm (15 Stk. Mauersteine) 660 x 1260 x 250 mm (19 Stk. Mauersteine) Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Liefern und Einbau von Torbogen; im Lieferumfang enthalten: 1 Stk. Hartschaumschalung, 2 Stk. Wiederlager SANTURO®-Fackelstein Kanten umlaufend bossiert, mit Bohrung Ø = 50 mm, DIN EN 13198 Länge x Steinhöhe x Breite 250 x 75 x 450 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, sandsteinbeige 190 Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH Liefern und Einbau von Fackelstein. SANTURO®-Edelstahlleuchte Gebürstete Oberfläche, nach unten frei abstrahlend, Durchgangsverkabelung möglich, mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)/EEI A3, LED-Technik, Leistung: 9 Watt, Schutzart: IP 55, Versorgungsspannung: 230 Volt, Lichtstrom Länge x Höhe x Tiefe 300 x 150 x 125 mm Farben zur Auswahl: Edelstahlleuchte Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH liefern und Einbau von Edelstahlleuchte. SANTURO®-Steckdosenmodul 3-fach Steckdoseneinheit mit IP68 Anschlussmuffe, Schutzart: IP44, Anschlusswert: max. 2000 Watt, Versorgungsspannung: 230 Volt, zusätzliche Absicherung mit Fehlerstromschutzschalter bauseits erforderlich. Länge x Höhe x Tiefe 300 x 150 x 125 mm Farben zur Auswahl: Steckdosenmodul Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH liefern und Einbau von Steckdosenmodul. SANTURO® Klebemörtel, 25 kg/St liefern Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH | ............ ............ ........... ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ............. ………. ………. ..….… | ............ ............ …......... ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. …......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |