|  | .......... lfdm | Basalit® antik-Palisade mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, nach DIN EN 13198 Versetzlänge x Breite x Höhe 210 x 140 mm x 420 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Einbautiefe von .........m bis ..........m Höhe über OKG von .........m bis ..........m Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und einbauen, incl. allen Ergänzungsbauteilen, Beton, Schnittarbeiten, Anschlüssen und Neben- und Erdarbeiten. Aushub des Fundamentgrabens und seitliche Lagerung, späterer Wiedereinbau als Füllmaterial. Palisaden auf Betonfundament d = 10 cm, C12/15 mit Stützbeton C12/15 beidseitig bis in 1/3 H, abgeschrägt auf 45°, b = 10 cm versetzen. Rückseitige Abdeckung mit Dachpappe bis in OK Flächenbefestigung. Verfüllung bis 20cm unter UK Palisade mit Frostschutzmaterial, ggf. Anordnung einer Dränageleitung bei Anordnung durch die Bauleitung. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |