|  | .......... lfdm | Rechteck-Palisade nach DIN EN 13198 Versetzlänge x Breite x Höhe 165 x 120 x 300 mm 165 x 120 x 400 mm 165 x 120 x 600 mm 165 x 120 x 800 mm 165 x 120 x 1000 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Einbautiefe von .........m bis ..........m Höhe über OKG von .........m bis ..........m Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und einbauen, incl. allen Ergänzungsbauteilen, Beton, Schnittarbeiten, Anschlüssen und Neben- und Erdarbeiten. Aushub des Fundamentgrabens und seitliche Lagerung, späterer Wiedereinbau als Füllmaterial. Palisaden auf Betonfundament d=10 cm, C12/15 mit Stützbeton C12/15 beidseitig bis in 1/3 H, abgeschrägt auf 45°, b=10 cm versetzen. Rückseitige Abdeckung mit Dachpappe bis in OK Flächenbefestigung. Verfüllung bis 20 cm unter UK Palisade mit Frostschutzmaterial, ggf. Anordnung einer Dränageleitung bei Anordnung durch die Bauleitung. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |