| 1 | ……… m² | ARENA® 7-Stein-System, mit Vorsatz, Steine mit unregelmäßig gerundeter Form, mit maschinell gealterter Oberfläche, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß der Einzelsteine, Steindicke 80 mm: 95 x 135 x 80 mm DI 93 x 145 x 80 mm DI 84 x 145 x 80 mm DI 100 x 150 x 80 mm DI 105 x 150 x 80 mm DI 110 x 155 x 80 mm DI 90 x 170 x 80 mm DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, terrabunt 050, sand/beige nuanciert 057, muschel/sand nuanciert 025, braun/schwarz nuanciert 085, schiefer/beige nuanciert 077 Auch als Kreissatz Ø 220 cm verlegbar. Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |