| 3.2 | ……… m² | Ambiente Plus® antik Rechteckpflastersteine, mit gebrochenen Kanten, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 160 mm (235 x 155 x 80 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 160 x 120 mm (155 x 115 x 100 mm) DI 240 x 160 mm (235 x 155 x 100 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Weitere Farben auf Anfrage! Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |