| 3.2 | ……… m² | Basalit® Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 140 x 140 mm (138 x 138 x 80 mm) DI 210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, herbstlaub 089, rot/schwarz nuanciert 083 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |