| w | .............m2 | Basalit Plus plan Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, ohne Fase, mit scharfkantiger und ebener Oberfläche, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (205 x 135 x 80 mm) DI Je Lage zwei Halbsteine 10,5 x 14 cm enthalten Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, muschel/sand nuanciert 025, sandstein hell nuanciert 031, schiefer/gelb nuanciert 079, schiefer/beige nuanciert 077, schiefer/rot nuanciert 018, rot/schwarz nuanciert 083 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |