| 3.2 | ……… m² | Forena Flächenbefestigung, 10-Stein-System, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Betonpflaster DIN EN 1338/1339 Rastermaß, Steindicke: 80 mm 230 x 150 mm, DI 270 x 150 mm, DIK 330 x 150 mm, DILPU 11 360 x 150 mm, DILPU 11 360 x 212 mm, DILPU 14 390 x 212 mm, DILPU 14 440 x 212 mm, DILPU 11 340 x 270 mm, DILPU 14 390 x 270 mm, DILPU 14 460 x 270 mm, DILPU 14 Farben zur Auswahl: grau/schwarz nuanciert 094, schiefer/beige nuanciert 077, sandsteingelb hell 048, bianco 027 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |