| 3.2 | ……… m² | Forena PRE-antik Flächenbefestigung, 10-Stein-System, mit Vorsatz, mit maschinell sanft gealterter Oberfläche, ohne Fase, mit Abstandblocks, Betonpflaster DIN EN 1338/1339 Rastermaß, Steindicke: 80 mm 460 x 270 mm, DILPU 11 390 x 270 mm, DILPU 11 340 x 270 mm, DILPU 11 440 x 212 mm, DILPU 11 390 x 212 mm, DILPU 11 360 x 212 mm, DILPU 11 360 x 150 mm, DILPU 11 330 x 150 mm, DILPU 11 270 x 150 mm, DILPU 11 230 x 150 mm, DILPU 11 Farben zur Auswahl: grau/schwarz nuanciert 094, schiefer/beige nuanciert 077 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |