| 3.2 | ……… m² | Modula Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit/ohne Fase/Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 100 x 100 mm ( 97 x 97 x 80 mm) DI – m. Fase 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) DI 300 x 150 mm (297 x 147 x 80 mm) DIK 300 x 200 mm (297 x 197 x 80 mm) DIK 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK 400 x 200 mm (397 x 197 x 80 mm) DILPU 11 – a. o. Abstandhalter 400 x 400 mm (397 x 397 x 80 mm) DILPU 25 – a. o. Abstandhalter 600 x 400 mm (597 x 397 x 80 mm) DILPU 14 – mit Mikrofase 300 x 422 mm (297 x 421 x 80 mm) DILPU 14 – Passplatte o. Fase Bischofsmützen 200 x 280 mm (198/50/280 x 80 mm) DIK – mit Fase 200 x 280 mm (198/98/280 x 80 mm) DIK – mit Fase 300 x 425 mm (297,5/97,5/421 x 80 mm) DIK – m./o. Fase 400 x 566 mm (397/147/562 x 80 mm) DILPU 25 – o. Fase/m. Mf Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 100 x 100 mm ( 97 x 97 x 100 mm) DI – m. Mikrofase 200 x 100 mm (197 x 97 x 100 mm) DI – m. Mikrofase 300 x 150 mm (297 x 147 x 100 mm) DI – m./o. Fase 200 x 200 mm (197 x 197 x 100 mm) DI – m. Mikrofase 300 x 200 mm (297 x 197 x 100 mm) DIK – m./o. Fase 400 x 200 mm (397 x 197 x 100 mm) DIK 400 x 400 mm (397 x 397 x 100 mm) DIK 600 x 400 mm (597 x 397 x 100 mm) DILPU 25 – o. Fase/m. Mf Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 200 x 200 mm (197 x 197 x 120 mm) DI – mit Mikrofase 300 x 200 mm (297 x 197 x 120 mm) DIK – mit Mikrofase 300 x 300 mm (297 x 297 x 120 mm) DIK – mit Mikrofase 400 x 200 mm (397 x 197 x 120 mm) DIK – mit Mikrofase 400 x 400 mm (397 x 397 x 120 mm) DIK – mit Mikrofase 600 x 300 mm (597 x 297 x 120 mm) DILPU 25 – mit Mikrofase 600 x 400 mm (597 x 397 x 120 mm) DILPU 30 – mit Mikrofase 600 x 600 mm (597 x 597 x 120 mm) DILPU 30 – mit Mikrofase Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Stein-dicke  12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |