|  | ……… m² | Modula Plus fein Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit wassergestrahlter Oberfläche, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (195 x 95 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: mittelgrau 787, basalt-anthrazit 451/785, granit-hellgrau 511/786, granit-hellgrau 455, Niendorfer beige 301 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |