| 3.2 | ............ m² | Modula Plus® galant Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Mikrofase, mit Vorsatz, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (195 x 95 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: muschel/sand nuanciert 025, schiefer/beige nuanciert 077, bianco 027 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |