| 3.2 | ……… m² | Modula fein Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit wassergestrahlter Oberfläche, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (297 x 197 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: basalt-anthrazit 365, granit-grau 351, granit-weiß 359 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | .......... | .......… |
| --- | --- | --- | --- | --- |