| 3.2 | ……… m² | Tacano® Flächenbefestigung, 5-Stein-System, Oberfläche planmäßig eben, ohne Fase, mit Abstandblocks, Betonpflaster DIN EN 1338/1339 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70 mm: 188 x 188 mm (186,5 x 186,5 mm) DI 315 x 188 mm (314,0 x 186,5 mm) DILPU 11 188 x 375 mm (186,5 x 374,0 mm) DILPU 7 375 x 375 mm (374,0 x 374,0 mm) DILPU 14 500 x 375 mm (500,0 x 374,0 mm) DILPU 14 nur als Lage (0,98 m2) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: cappuccino 024, vanille 059, bianco 027, schiefer/beige nuanciert 077, espresso 051, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |