| 3.2 | ……… m² | Tegula® antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, zweischichtig, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit gebrochenen Ecken und Kanten, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 80 x 80 mm ( 77 x 77 x 80 mm) DI 160 x 80 mm (157 x 77 x 80 mm) DI 160 x 120 mm (157 x 117 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (157 x 157 x 80 mm) DI 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) DI Bischofsmütze auf Anfrage erhältlich Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, , grau/schwarz nuanciet 094, rubinrot 013 (nur im Format 8 x 8 cm erhältlich) muschel/sand nuanciert 025, Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |