| 3.2 | ……… m² | Triada® antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, 3-Stein-System, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit gebrochenen Ecken und Kanten, (maschinell gealtert),mit Mikrofase, mit Verbundnocken zur Verschiebesicherung, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 210 x 210 mm (207 x 207 x 80 mm) DI 210 x 280 mm (207 x 277 x 80 mm) DIK Lage (1,06 m2), Einzelsteine sind nicht erhältlich Lieferung erfolgt ≥ 70 m2 lose gekippt Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |