| 3.2 | ……… m² | Via Silenta® Rechteck- und Quadratpflastersteine, 4-Stein-System im Raster 140 mm, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 175 x 140 mm (172 x 137 x 80 mm) DI 140 x 140 mm (137 x 137 x 80 mm) DI 105 x 140 mm (102 x 137 x 80 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 100 mm) DI 175 x 140 mm (172 x 137 x 100 mm) DI 140 x 140 mm (137 x 137 x 100 mm) DI 105 x 140 mm (102 x 137 x 100 mm) DI nur als Lage (1,00 m2) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: anthrazit 033, rot/schwarz nuanciert 083, grau/schwarz nuanciert 094, herbstlaub 089, lava 092, muschel/sand nuanciert 025 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |