| 3.2 | ………. m² | Via Silenta® antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, 4-Stein-System, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 105 x 140 mm (102 x 138 x 80 mm) DI 140 x 140 mm (138 x 138 x 80 mm) DI 175 x 140 mm (172 x 138 x 80 mm) DI 210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: anthrazit 033, rot/schwarz nuanciert 083, grau/schwarz nuanciert 094, herbstlaub 089, lava 092 je Steinlage (1,00 m2) alle 4 Steinformate mehrfach enthalten, Einzelsteine sind nicht erhältlich Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |