| 3.2 | …….… m² | Compago Terrassenplatte mit CleanControl carelevel 5 Rechteck- und Quadratplatte für Plattenbeläge, mit Oberflächenbeschichtung CleanControl carelevel 5, Oberseite planmäßig eben, mit Fase, ohne Abstandhalter, Platten aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 40 mm: 400 x 400 mm (397 x 397 x 42 mm) DILPU 7 600 x 400 mm (597 x 397 x 42 mm) DILPU 4 Farben zur Auswahl: nachtschwarz 920, graphit 925 Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | …......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |