| 3.2 | ……… m² | Savona®-Platte fein Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit wassergestrahlter Oberfläche (fein), mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 50 mm: 400 x 400 mm (399 x 399 x 50 mm) DILPU 7 Farben zur Auswahl: quarz hell 409, granit-hellgrau 455 Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |