| 3.2 | …….… m² | Vario Longline beProtect level 2 Klimastein Rechteckpflastersteine, 6-Stein-System, Oberseite planmäßig eben, mit gefügedichtem Vorsatz und erhöhtem Porenvolumen im Kernbeton, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Flächenbelag zur Behandlung, Verdunstung, Speicherung und Versickerung von Niederschlagsabfüssen Großvolumiger Wasserspeicher - 8 cm Dicke: ca. 6 l/m² Verdunstung von ca. 50% im Jahresdurchschnitt mittels Verdunstungsgutachten nachgewiesen. Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen Pflastersystem beProtect Level 2 Bauartgenehmigung Z-84.1-35 Versickerungsleistung von 270 l/s*ha, Fugenbreite von mind. 5 mm und einem Fugenflächenanteil von 5-10%, Bemessung des Oberbaus nach RStO 12/24 und MVV Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 160 x 120 mm (157 x 117 x 80 mm) 200 x 120 mm (197 x 117 x 80 mm) 240 x 120 mm (237 x 117 x 80 mm) 280 x 120 mm (277 x 117 x 80 mm) 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) 320 x 160 mm (317 x 157 x 80 mm) je Steinlage (0,96 m2) alle 6 Steinformate mehrfach enthalten, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: dunkelgrau (033), grau/schwarz nuanciert (094), hellgrau (009), mittelgrau (008), muschel/sand nuanciert (025), sand/beige nuanciert (057) Hersteller: BERDING BETON GmbH Leitprodukt: Klimasteinsystem beProtect Level 2, BERDING BETON GmbH, Industriestr. 6, 49439 Steinfeld, www.berdingbeton.de, regenwassermanagement@berdingbeton.de Pflastersteine aus Beton liefern und nach Vorgaben der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-84.1-35 einbauen und verwenden | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |