| 3.2 | ……..…m² | Coralith® Plus Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Fase mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Dränfugenanteil: ca. 11%, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (190 x 90 x 80 mm) DI 200 x 200 mm (190 x 190 x 80 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 200 x 100 mm (190 x 90 x 100 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 10 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............. |
| --- | --- | --- | --- | --- |