| 3.2 | …….… m² | GEOPOR® Rechteckpflastersteine aus luft- und wasserdurchlässigem Beton, mit groben oder feinem Vorsatz, Oberfläche planmäßig eben, mit Fase/Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN 18507 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) – Normalstein 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) – Normalstein VE 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 80 mm) – Normalstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |