| 3.2 | ………. m² | GEOPOR® - Typ Nera Rechteck- und Quadratpflastersteine aus luft- und wasserdurchlässigem Beton, zweischichtig, mit feinem Vorsatz, Oberfläche planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN 18507 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |