| 3.2 | ……… m² | Multipode DIN EN 1338, mit Mikrofase, mit Vorsatz, ohne Abstandhaltern, mit Geogitterverbund, Grünflächenanteil ca. 50%, Dränfugenanteil ca. 25% Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 202 x 202 mm (200 x 200 x 100 mm) Je Lage sind 20 Steine enthalten Farbe: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |