| 3.2. | ……… m² | Ökolit Plus Rechteckpflasterstein, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit einseitig angeformten 40 mm Abstandnocken, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Rasenfugenanteil ca. 20 %, Dränfugenanteil ca. 12%, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338. Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 300 x 200 mm (295 x 160 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |