| 1 | ……… m² | Jumbo-Spurwegplatte In Anlehnung an die ZTV LW 99/01, Norm ZTV LW 16, Spur-wegplatte aus Beton DIN EN 1339, Oberseite planmäßig eben, an der Oberseite mit umlaufender Fase, mit H+V-Verbund Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 800 x 380 x 140 mm (798 x 380 x 140 mm) D I L P U 30 Farbe: naturgrau 001 Spurwegplatten aus Beton liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fach-gerecht nach Verlegeplan verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflaster-decke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |