| 1 | ………. m² | Spurwegplatte (für Belastungsklasse 1,8, RStO 12, nur Pflastersteinen mit einer Dicke ≥ 100 mm), Spurwegplatte aus Beton DIN EN 1339, Oberseite planmäßig eben, an der Oberseite mit umlaufender Fase, Steinseiten mit Abstandhaltern Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 380 x 600 mm (397 x 600 x 100 mm) D I L P U 25 Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfu-gen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflaster-decke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ……… | ……… |
| --- | --- | --- | --- | --- |