| 1 | ............ m² | Verkalit®-Aqua liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen. Böschungsneigung: 1:XX bis 1:XX Material: Deckwerksteine aus wasserdurchlässigem Beton, ohne Vorsatz, ohne Feinschicht (einschichtig). Festigkeitsklasse C 25/30 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, hoher Widerstand gegen Frostwechsel gem. DIN 18507, Wasserdurchlässigkeit des Materials kf ca. 5*10-4m/s. Abmessungen: - 300/300/300 mm - 300/300/250 mm - 300/300/180 mm - 300/300/150 mm - 300/300/120 mm mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder. Vorbereitung des Planums für die Aufnahme des Deckwerks ist mit einzukalkulieren, Toleranzen auf 4m Länge max. 3 cm. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung und der Einbau von Formsteinen, wie z. B. Halbsteine, der fachgerechte Anschluss an vorhandene Flächen sowie die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Pausch | Logistik-Zwischenlager als zusätzliche Position zur Baustel-leneinrichtung: Zwischenlager für …….... m² Verkalit®-Aqua einrichten, und …….… m² vor Verlegebeginn einlagern und zum Verlegen vorhalten. Transportweg zur Verlegestelle maximal …..… m. Nach Räumung ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |