| 1 | ............. m | Verkalit®-Holm liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen als Auflager für Verkalit®-Steine. Material: Betonholm, mit Vorsatz, mit Nut und Feder. Festig-keitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expo-sitionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA Abmessungen 1000/500/300mm. Höhengerechte Verlegung in erdfeuchten Beton vor einer Raubrockenschüttung (eigene Pos.), Beton C20/25, min. Dicke 30 cm. Zum Leistungsumfang gehört der fachgerechte Anschluss an vorhandene Flächen sowie die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |