| Position | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stück Schachtunterteil „Aqua Duo®“ SU-M, DN 800, Wandstärke 150 mm, Gießformqualität, in Anlehnung an DIN EN 1917 - DIN V 4034-1 - Typ 2, liefern und nach DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139 versetzen. Mit einem offenen geraden Steinzeuggerinne DN 150 für Schmutzwasser und einem parallel verlaufenden, geschlossenen Gerinne für Regenwasser inkl. K 90 Abzweig DN 150 mit Kontrollöffnung DN 200 und Verschlußdeckel. Geeignet für Kamerabefahrung und Spülung. Einteilig integriertes Dicht- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 und PAS 1004 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikal- und Flächenlasten (durch Sandschlauch) vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, „System TOPSEAL Plus“, mit Transportanker. Bauhöhe: 800/500/650 mm Gerinne-/Bermeausbildung: - Steinzeug/Beton - PP-Inliner gelb Anschlussmöglichkeiten: - Stecksystem - Schweißsystem für Stzg/PVC/PP/HDPE Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |
|  |  | Stück Schachtring SR-M, DN 800 Wandstärke 150 mm, Gießformqualität, in Anlehnung an DIN EN 1917 - DIN V 4034-1 - Typ 2, liefern und nach DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139 versetzen, mit einem in der Muffe mehrfach verankerten, einteiligen Dicht- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 und PAS 1004 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikal- und Flächenlasten (durch Sandschlauch) vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, „System TOPSEAL Plus“, mit Transportanker. Bauhöhe: 800/500 mm Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |
|  |  | Stück Schachthals SH-M, DN 800 Wandstärke 150 mm, Gießformqualität, in Anlehnung an DIN EN 1917 - DIN V 4034-1 - Typ 2, liefern und nach DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139 versetzen, mit einem in der Muffe mehrfach verankerten, einteiligem Dicht- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 und PAS 1004 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikal- und Flächenlasten (durch Sandschlauch) vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, „System TOPSEAL Plus“, mit Transportanker. Bauhöhen: 800/625/350 mm 800/625/600 mm 800/625/850 mm 800/625/1100 mm 800/625/1350 mm 800/625/1600 mm 800/625/1850 mm Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |