| Position | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optimal HOME DN 600 Hausanschlussschacht DN 600 mm liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien Merkblatt A 139 versetzen. Schachttiefe (OK Deckel bis Rohrsohle) ca. ......... m herstellen sowie die Hausanschlussleitung anschließen, den Zulauf mit entsprechendem Verschlussdeckel wasserdicht verschließen, einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien. Hausanschlussschacht OPTIMAL HOME bestehend aus: Schachtunterteil SU, DN 600 mm, Wandstärke 90 mm, einteilig, in Anlehnung an DIN 1917 - DIN V 4034-1, Typ 2 und den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS Qualitätsrichtlinien, Gießformqualität, in der Form erhärtet, ohne Sicherheitssteigeisen, mit Transportanker, Betongüte C 40/50, gerader Durchlauf im Hauptdurchfluss (0/180 Grad). Gerinne-, Bermenausbildung: PP-Inliner gelb mit entsprechenden anlaminierten Anschlussmuffen DN 150 mm. Die Ankermulden in der Schachtkrone/-wand sind nach dem Versetzen dauerhaft, dicht und korrosionssicher zu verschließen. Übergangsring (Adapter) von DN 600 auf 625 mm im Lichten, Bauhöhe 110 mm, mit einteiligem integrierten Lastausgleichselement nach DIN 4060 zur sicheren Übertragung von Vertikallasten (durch Sandschlauch) vom Muffengrund auf die Schachtkrone unter Ausschluss einer Mörtelfuge, zur Aufnahme einer Schachtabdeckung bzw. Ausgleichsring DN 625 mm in Anlehnung an DIN 1917 - DIN V 4034-1, Typ 2. Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |