|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller mitgeliefert. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ.  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min hw = .............. m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ............................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtunterteil SU-M, mit Transportanker, DN ......................... Typ 2, gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Gerinneauskleidung: Beton/Beton  Kufenkl./Kufenkl.  GFK/Pp-Gerinne+Berme  Nennweite DN .......................... Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Fußauflagering FAR-M, DN .................... Typ 2, gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS- Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN .......................... Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |

| 3.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 135 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 3.3 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 3.4 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 2000, Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 4.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Übergangsring UER-M, DN ........ Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Übergang von DN..................auf.......................... DN Bauhöhe: ......................mm inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller : BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 5.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Übergangsplatten UEP-M, DN............................. Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Übergang von DN...................auf......................... DN Bauhöhe: 250 mm inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | .......... | ........... |

| 6.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN 1000/625 mm Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1200/625 mm Wanddicke t = 135 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.3 | ....... Stück | Stück BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1500/625 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.4 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN 1000/800 mm Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.5 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1200/800 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.6 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1500/800 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |

| 7.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Abdeckplatten AP-M-S, DN............... Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig mit statisch erforderlicher Bewehrung Nennweite DN............../625 mm Bauhöhe:.....................mm Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | ....... Stück | BERDING BETON-Abdeckplatten AP-M-S, DN................ Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig mit statisch erforderlicher Bewehrung Nennweite DN............../800 mm Bauhöhe:.....................mm Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 7.3 | ....... Stück | BERDING BETON-Auflageringe AR-V, DN ....................Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen Bauhöhe h = 40 mm  60 mm  100 mm  verschiebesicher Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ........... | ........... |