| 1.1 | ........Stück | Stirnstücke in Quaderform (Böschungsstücke) mit gefasten Kanten, mit fest in der Muffe integrierter Dichtung, nach DIN 4060, Teil 1, Verkehrslast: SLW 60, zur Aufnahme von Beton- und Stahlbetonrohren nach EN 1916 DIN 1201 Typ 2 und den FBS Qualitätsrichtlinen, in HS-Zement, inkl. Transportanker, Neigung 1 : 1.5, bis DN 600 im Rüttelpressverfahren, ab DN 700 in der Schalung erhärtet hergestellt. Zulage für Stirnstücke in Quaderform: - Stabrechen, verzinkt - Stabrechen, VA-Stahl aufklappbar und abnehmbar, Stababstand 10 cm mit Schließmechnanik für handelsübliches Hangschloss Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |