| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
|  | € | € |
|  |  | MONOFIX( |  |  |

| 1.1 1.2 1.3 1.4 | ....... Stück | MONOFIX( Schachtbauwerk als örtlich fixierter Regenwasser-schacht in Gießformqualität nach EN 1917, DIN 4034 Teil 1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie in HS-Zement, zur Aufnahme von SR-M/SH-M mit einem fest in der Muffe mehrfach veran-kerten, einteiligem Dicht- und Lastausgleichselement nach DIN 4060 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikallasten vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge System Top Seal Plus (econorm(). Schachtabmessungen: (lichte Maße) Querschnitt: DN ........ mm Innenhöhe: DN ........ mm Außenhöhe: DN ........ mm Stärke Wände: ............. mm Stärke Boden: ............. mm Einbauteile: Ablauf (Sanierungsstrecke) Anschlussmuffe DN ............. mm mit fest in der Muffe veran-kerte Dichtung DN ........... mm für FBS – Betonrohre in Ver-bindung nachfolgender Position Nr. 2.1 Zulauf (Sanierungsstrecke) Anschlussmuffe DN …........mm mit fest in der Muffe veran- kerte Dichtung DN...............für FBS-Betonrohre 2. sowie jeder weitere Zulauf Kreisrunde Öffnung mit zum Schachtraum hin zunehmenden Durchmesser (konisch ausgebildet) für FBS-Betonrohre Form B-K-GM DN.............mit werksseitiger beigestellter Keil/Stemm-dichtung 30 mm in Ergänzung nachfolgender Pos.: 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
|  | € | € |
|  |  | MONOFIX( |  |  |

| 2.1 | ....... Stück | FBS – Passrohr für die Schachtablaufmuffe DN............Form B-K-GM kompatibel zum Fußrohr liefern und verlegen (einbauen). Das zu ermittelnde Längenmaß zwischen Sanier-ungsstrecke und fixiertem Schachtbauwerk ist örtlich vom AN zu ermitteln und dem jeweiligen Lieferwerk, zur Herstellung innerhalb von 24 h, als Doppelspitzende (FBS-Maß) aufzugeben. Dabei sollte das Längenmaß von 1500 mm nicht überschritten werden. Standardlängen von Gelenk- bzw. Einzel-rohren sind zu berücksichtigen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
|  | € | € |
|  |  | MONOFIX( |  |  |

| 3.1 | ....... Stück | FBS – Passrohr (Glocke/Stumpf) für konische Schachtöffnung DN..............Form B-K-GM kompatibel zum Fußrohr wie folgt liefern und verlegen (einbauen). Dabei das Längenmaß zwischen ankommender Leitung und gerader Schachtinnenwand örtlich ermitteln, dass kompatible Rundrohr vertikal mittels geeignetem Gerät unter Einhaltung der Stirnflächenparallelität nach den FBS Qualitätsrichtlinen örtlich bzw. durch den (z.B. Rohrlieferant) schneiden und mittels einer Stemmdichtung, Schnurstärke min 30 mm, in konischer Schachtöffnung, dauerhaft verbinden, d.h. insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Setzungen des Schachtes, ohne dass es dabei zu Beschädigungen wie Abrissen der angeschlossenen Rohrleitung oder zu Undichtigkeiten führt, wobei gleichzeitig eine gewisse Schwenkbeweglichkeit des aufgenommenen zylindrischen Rohrendes bei Setzungserscheinungen möglich ist. Bei einem zylindrinschem Schachtkörper sollte vorzugsweise im Schachtinnern eine ebene Fläche zur Größe des Glocken-außenmaßes im Quadrat, des jeweils anzuschließenden Rohr-querschnitts vorhanden sein. Dabei ist die Mindestwanddicke von 150 mm einzuhalten. Schnittansicht |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |