|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller mitgeliefert. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ.  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min hw = .............. m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ............................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtunterteil SU-M, mit Transportanker, DN ......................... Typ 2, gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Gerinneauskleidung: Beton/Beton  Kufenkl./Kufenkl.  GFK/Pp-Gerinne+Berme  Nennweite DN .......................... Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |