| Pos. 0001 |  | BERDING BETON Filterschacht bePlus Filterschacht bePlus 1 Filter, 2500mm Betonschacht, Beton C40/50, XC4, XA2 bestehend aus: Schachtunterteil mit werkseitig eingebauten Filterelement, Betonabdeckplatte Durchmesser 2500 mm für PKW befahrbar, optional LKW befahrbar SLW 60. bePlus Filterschacht zur mechanischen Abtrennung von Fremdstoffen aus Niederschlagsabflüssen mit anschließender Sedimentation und Sammlung der Feststoffe, geprüft in Anlehnung an die 1989-100 mit einer Filtertrennwirkung von 90 %. Zusätzlich geeignet für Partikel die schweben oder aufschwimmen. Filter Rückstausicher verschlossen mit Wartungsöffnung. Technische Daten: Anzahl Filter: 1 Q max.: 65 l/S Höhe Filterelement: 1598 mm Filter Maschenweite 0,63 mm Schlammvolumen: 2830 l Durchmesser Schacht: 2500 mm Zulaufrohr DN 250 Ablaufrohr DN 300 Gewicht Schachtunterteil: 9.200 kg Gewicht Abdeckplatte: 2.800 kg Artikelnummer: bePlus C07251323 Liefernachweis: BERDING Beton GmbH Industriestr. 6 49439 Steinfeld www.berdingbeton.de regenwasser@berdingbeton.de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |