| 20 3.2 | ……… m² | All-Verbundstein Verbundpflasterstein mit umlaufender Verzahnung und Ergänzungssteinen für den Randabschluss, Oberseite planmäßig eben, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 80 mm) DI – Normalstein HV 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 80 mm) DI – Normalstein VE 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 80 mm) DI – 1/1-Randstein 112,5 x 112,5 mm (109 x 109 x 80 mm) DI – 1/2-Randstein Kombi-Randstein-Form: 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 80 mm) DI – 1/1-Randstein 112,5 x 112,5 mm (109 x 109 x 80 mm) DI – 1/2-Randstein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 100 mm) DI – Normalstein HV 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 100 mm) DI – Normalstein VE 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 100 mm) DI – 1/1-Randstein 112,5 x 112,5 mm (109 x 109 x 100 mm) DI – 1/2-Randstein Kombi-Randstein-Form: 225 x 112,5 mm (222 x 109 x 100 mm) DI – 1/1-Randstein 112,5 x 112,5 mm (109 x 109 x 100 mm) DI – 1/2-Randstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, klinkerrot 011, rubinrot 013, weiß-Vorsatz 098 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............. |
| --- | --- | --- | --- | --- |