| 3.2 | ……… m² | Mammutplatte Typ 200 Quadratischer Verbund-Pflasterstein mit Randsteinen, Oberseite planmäßig eben, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke: 80 mm 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) DI – Normalstein 200 x 200 mm (197 x 197 x 80 mm) DI – 1/1-Randstein 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI – ½-Randstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, rubinrot 013, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |