| 3.2 | ……… m² | Wabenstein 6-Eck-Pflasterstein, Oberseite planmäßig eben, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 246 x 215 mm (244 x 212,0 x 80 mm) DIK – VE 246 x 106 mm (244 x 105,0 x 80 mm) DI – Randstein 186 x 215 mm (185 x 213,5 x 80 mm) DI – Anfangsstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013, rot/schwarz nuanciert 083 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 246 x 215 mm (244 x 212,0 x 100 mm) DIK – VE 246 x 106 mm (244 x 105,0 x 100 mm) DI – Randstein 186 x 215 mm (185 x 213,5 x 100 mm) DI – Anfangsstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |