|  | Mauerscheiben ....... m³ Boden der Klasse ....... (gemäß DIN 18300) bis zu einer Tiefe von ............ m in Böschungsneigung ................. in der Baugrube (ggf. abgetreppte Ausführung) profilgemäß lösen, seitlich lagern bzw. laden und auf bauseitig gestellte Deponie transportieren. Alle Arbeiten sind gemäß Angaben der Bauleitung auszuführen. Der Untergrund ist auf ±5cm/4m Messstrecke höhenmäßig zu planieren und mit Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Abrechnung nach Aufmaß. Lohnanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € .............. ..........m³ Boden der Klasse .......... (gemäß DIN 18300) für die Herstellung der Fundamente profilgemäß lösen, seitlich lagern bzw. laden und auf bauseitig gestellte Deponie transportieren. Abmessungen: Breite 80cm Tiefe 80cm Grabensohle mit Querneigung herstellen. Abtreppungen werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Aufmaß. Lohnanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € .............. ....................m³ wasserdurchlässiges und nichtbindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten. Lohnanteil je Einheit m² € ............... Materialanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € ............... ....................m³ Sauberkeitsschicht aus C 12 / 15 XC 1 in .......cm Stärke liefern und höhenmäßig auf ± 5cm/4m Messstrecke fachgerecht einbauen. Lohnanteil je Einheit m² € ............... Materialanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € ............... ...............m³ Beton in C 25 / 30 XC 2 / XF 1 ......... für Streifenfundament gemäß Abmessungen nach statischen Erfordernissen: Breite:..........cm, Dicke ...........cm fachgerecht einbauen und höhenmäßig auf ±2cm/4m Messstrecke abziehen. Lohnanteil je Einheit m² € ............... Materialanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € ............... ................... m Drainagerohr DN......... an der Unterkante des Fundaments fachgerecht einbauen Lohnanteil je Einheit m² € ............... Materialanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € ............... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ........................... m MS Mauerscheiben nach EUROCODE (EC 2), DIN EN 206 und DIN EN 15.258, (*1) Typ ( X ) / ( Y ), L= 99 (*2) cm, D= 12 (*3) cm, aus Beton mit Entwässerungsfuge und Bewehrung nach statischer Erfordernis liefern und gemäß Ausführungsplan oder Angabe des AG höhen- und fluchtgerecht einbauen. Betongüte: min. Beton C30/37(LP) Expositionsklassen: Erdseitig: XC4, XF2 – Luftseitig: XC4, XD1,XF2 (*4) Bodenkennwerte: Phi 35 Grad Gamma 19,0 KN/m³ Delta 2/3 Phi Kohäsion 0 kN/m² Lastannahme: Standardlastfälle unter Berücksichtigung der vor- genannten Berechnungsgrundlagen/Bodenkennwerkte: (Bitte Lastfall / Option auswählen) Lastfall „A“ - für waagerechte Hinterfüllung und einer maximalen Verkehrslast von 5 KN/m² auf der Bodenhinterfüllung Lastfall „B“ - für Böschungsabfangungen bis zu einer Neigung von 14° bei einer maximalen Verkehrslast von 1,5 KN/m² auf der Bodenhinterfüllung (Personenbelastung) Lastfall „C“ - für Böschungsabfangungen bis zu einer Neigung von 30° bei einer maximalen Verkehrslast von 1,5 KN/m² auf der Bodenhinterfüllung (Personenbelastung) Lastfall „D“ - für waagerechte Hinterfüllung und einer max. Verkehrslast von 33,33 KN/m² auf der Bodenhinterfüllung. Lastfall „E“ - für waagerechte Hinterfüllung und einer max. Verkehrslast von 33,33 KN/m² im Abstand von 1 m hinter dem Mauerscheibenkopf Sonderlastfall „F“ – nach individuellen statischen Erfordernissen (z.B. bei Verwendung von schwerem Verdichtungsgerät – inkl. Verdichtungserddruck) Hinweis: Lastannahmen und Bodenkennwerte sind vom AG zu überprüfen, ggf. Änderungen bzw. Abweichungen anzuzeigen. Eine Angebotskalkulation geschieht unter dem Vorbehalt ei-ner Richtigkeit dieser Angaben! Abmessungen: Baulänge : 99 (*2) cm Höhe: ( X ) cm Schenkellänge: ( Y ) cm Gewicht/Stück: ( Z ) kg Oberfläche: Vorderseite: Schalungsglatter Sichtbeton (Sichtbetonklasse SB2) Vordere sichtbare Kanten gefast, mittige Scheinfuge (bei Baulänge L=99 cm) (*5) Rückseite: rau, Kanten ungefast Farbe: Naturgrau (Betongrau, ohne Einfärbung) Falls die statische Berechnung oder der Versetzplan keine andere Gründung vorschrei-en, werden die Mauerscheiben auf eine Schicht aus Beton C 25 / 30 XC 2 / XF 1, d=>15cm, mit 1cm Fuge versetzt. Die Fugen sind rückseitig mit Bitumenschweißbahn abzudichten. Die Hinterfüllung muss mit wasserdurchlässigem nichtbindigem Frostchutz-material in einer Dicke von …...... cm (frostfreie Tiefe) erfolgen. Lagenweises Verdichten mit geeignetem Verdichtungsgerät (Handverdichtung oder Verdichtungserät, je nach Lastfall) ist erforderlich. Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten. Hersteller: BERDING BETON GmbH Steinstraße 1 57489 Drolshagen Tel. 02763 / 914050 Fax 02763 / 914065 Lohnanteil je Einheit m² € ............... Materialanteil je Einheit m² € ............... Preis je Einheit m² € ............... ............. St. MS Mauerscheiben nach EUROCODE (EC 2), DIN EN 206 und DIN EN 15.258, Typ wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Eckteil (Außenecke 90° Grad (*6)) 1-teilig, L=49 / 49 cm (bis Höhe 155 cm) (*7), aus Beton mit Entwässe-ungsfuge und Bewehrung nach statischer Erfordernis liefern und gemäß Ausführungsplan oder Angabe des AG höhen- und fluchtgerecht einbauen. … St. Prüffähige statische Berechnung für Standardlastfälle (LF A - E) … St. Prüffähige statische Berechnung für Sonderlastfälle ... St. Geprüfte Statik für Mauerscheiben Fußnoten / Erläuterung: „X“ Typ – Bauhöhe – bitte ergänzen – „Y“ Typ – Schenkellänge / Fußlänge nach statischer Erfordernis – bitte ergänzen – Mauerscheiben ab Höhe 355 cm werden als Standard mit einem vorderen Sporn hergestellt (Mauerscheiben ohne Sporn sind auf Anfrage lieferbar). Mauerscheiben mit Fußlängen >/= 250 cm werden aus transporttechnischen Gründen nur bis 200 cm betoniert und mit überstehender Bewehrung hergestellt. Die statisch erforderliche Fußlänge ist bauseitig herzustellen! (Mauerscheiben mit komplett betonierten Füßen sind auf Anfrage lieferbar). „Z“ Gewicht – bitte ergänzen – Der Bewehrungsanteil ist je Typ / Lastfall individuell statisch bemessen. Die Gewichte können daher – auch bei gleicher Höhe / Geometrie einzelner Typen – unterschiedlich ausfallen ! (*1) Option: Ausführung gem. ZTV-ing. (Wandstärke 25 cm) (*2) Option: Baulänge 99 cm / 49 cm (oder beliebige Baulänge als Passteil, auf Anfrage) (*3) Option: Wandstärke 12 cm / 25 cm (oder beliebige Wandstärke auf Anfrage) (*4) Option: Auf Wunsch auch für höhere Anforderungen (z.B. Expositionsklasse XF4) (*5) Mittige Scheinfuge bei Standardmauerscheiben (D=12 cm) in Baulänge 99 cm Ausführung ZTV-ing. und Sonderbauteile als Standard ohne Scheinfuge! (*6) Option: Auf Wunsch auch als Innenecke bzw. Ecke mit beliebigem Winkel (*7) Außenecken 90° Grad ab Höhe 180 cm bzw. Innenecken und Sonderecken mit beliebigem Winkel werden als 2-tlg. Ecke hergestellt (Abwicklung L=99 / 99 cm) |  |  |