| 3.2 | ................. | Basalit Plus Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 140 x 140 mm (135 x 135 x 80 mm) DI 210 x 140 mm (205 x 135 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rot/schwarz nuanciert 083, braun/schwarz nuanciert 085 Weitere Farben auf Anfrage Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |