| 3.2 | ……… m² | Basalit® antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, durch und durch aus farbbeständigem Naturstein, einschichtig, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit gebrochenen Kanten, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 70 mm (208 x 68 x 80 mm) DI 140 x 140 mm (138 x 138 x 80 mm) DI 210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI 280 x 210 mm (278 x 208 x 80 mm) DI Kreissatz Ø 206 mm x 80 mm DI* Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, graphit hell 034, grau steinmix 120, grau/schwarz nuanciert 094, rot/schwarz nuanciert 086, braun/schwarz nuanciert 085, steinmix tricolor 122, bianco 027, sand/beige nuanciert 057, sandfarben 045, dunkelbraun 686 (069), farbmix 099, terrabraun 061 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |